## Slide 1
심박 측정 모듈
13조
2017136054 송윤미
2017136070 유진
마이크로프로세서 및 실습 기말 프로젝트

## Slide 2
목차
2. 회로
-1. 재료
-2. 회로 구성
1. 센서
-1. 센서 설명
-2. 센서 원리
3. 코드 설명
4. 최종 결과물
-1. 영상
-2. 시리얼 모니터
-3. 시리얼 플로터

## Slide 3
센서 설명
1. 센서

## Slide 4
(pulse sensor)
심장 박동 센서
손가락이나 귓볼 등 몸에 부착하면
심장박동과 심장박동수(Heart Rate, BPM - Beats Per Minute)를 측정할 수 있는 센서
이 센서는 말 그대로
심장박동수를 관찰하는 기기를 만들 수 있으며
블루투스, 와이파이 모듈 등과 연동하면
스마트폰 등과 연동해서
건강관리 기능을 하는 앱을 만들 수도 있습니다.

## Slide 5
센서 원리
1. 센서

## Slide 6
가운데 LED 에서 밝은 녹색의 빛이 나오고 바로 아래 반사되는 빛을 감지하는 빛 감지 센서가 있다.
손가락, 귀의 미세 혈관에 빛을 보내어 반사되는 빛의 양을 감지하면 변화하는 혈액의 흐름의 따라 빛의 양도 변화하는 것을 알 수 있다.
고로 손가락, 귀 등 심장박동에 따라 혈류의 변화가 잘 보이는 부위에서 더욱 잘 작동 하게 된다.
이런 원리를 통해 맥박을 측정할 수 있게 됩니다.

## Slide 7
초록색이 가장 인간의 피부를 잘 통과시키기 때문에 초록색 LED를 사용한다.
심장이 펌프질을 하면 혈류의 양이 순간적으로 많아지고 혈류 안의 혈구가 빛을 흡수하여
반사되는 빛의 양이 줄어들게 됩니다.
반대로, 혈류의 양이 줄어들면 마찬가지로 그 안에 있는 혈구도 적어져 빛을 적게 흡수하여
반사되는 빛의 양이 증가합니다.
이러한 빛의 양을 Detector에서 감지하고 다양하게 얻어진 이 신호는 전기신호로 전환됩니다.

## Slide 8
재료
2. 회로

## Slide 9
재료
단색 LED 2개(노랑색 사용)
심박 센서
저항 2개
점퍼 케이블
브레드 보드
아두이노 보드

## Slide 10
회로 구성
2. 회로

## Slide 11
심박 센서의 신호 부분은 아날로그에 연결
심박 센서의 나머지는 각각 5V,GND연결
각각의 LED의 +부분에 저항 연결
LED의 저항에 연결된 부분은 5,13 pin,
-부분과 연결된 부분은 GND 연결
두 개의 LED를 이용해 심장박동을 표현

## Slide 12
코드 설명
3. 코드 설명

## Slide 13
변수 이름 | 
Signal | 핀 0으로 int형 아날로그 입력 데이터 입력, 2ms마다 업데이트
BPM | 이전의 10개의 IBI값을 평균화하여 심박수 값을 유지하는 int형 변수
IBI | 비트 사이의 시간 간격을 유지하는 int형 변수
Pulse | 심박수가 감지 될 때 true인 bool형 변수. LED 13번핀을 제어
QS | 맥박가 발견되어 BPM이 업데이트 될때마다 true가 되는 bool형 변수. 사용자가 재설정 해야함.

## Slide 14
void loop(){
serialOutput() ; // 시리얼의 출력을 나타내는 코드
if (QS == true){ // 아두이노가 심박 비트를 발견하면 BPM과 IBI가 결정
// 아두이노가 심박수를 발견하면 QS는 True
fadeRate = 255;
QS = false; // QS 리셋
}
ledFadeToBeat();
delay(20);
}

## Slide 15
void serialOutput(){ // 시리얼 출력 함수
switch(outputType){
case SERIAL_PLOTTER: // 시리얼모니터, 시리얼 플로터를 열었을 때 자료를 시각화
Serial.print(BPM);
Serial.print(",");
Serial.print(IBI);
Serial.print(",");
Serial.println(Signal);
break;
default:
break;
}
}

## Slide 16
void ledFadeToBeat(){
fadeRate -= 15; // LED가 희미해지는 값.즉 감소시킬 값
fadeRate = constrain(fadeRate,0,255); // fadeRate를 0~255로 제한
analogWrite(fadePin,fadeRate);
}

## Slide 17
영상
4. 최종 결과물

## Slide 19
시리얼 모니터
4. 최종 결과물

## Slide 20
화면에 출력되는 값은
BPM,IBI,SIG 순서로 되어 있다.
BPM은 1분간 뛰는 심장 박동 수이고
IBI는 심장이 뛰는 시간 간격(ms단위),
SIG는 심박센서에서 측정된 신호이다.
남,녀 평균 BPM과 비교했을 때
심장박동 센서로 측정한 값과 값이
유사한 것을 알 수 있다.

## Slide 21
시리얼 플로터
4. 최종 결과물

## Slide 22
화면에 출력되는 그래프는 SIGNAL 신호로 심장 박동 센서에서 출력된 신호이다.
이 신호를 시리얼 플로터로 보여주어
마치 심장박동과 유사한 그래프를 출력함을 알 수 있다.

## Slide 23
감사합니다.